Агрегат для ремонта скважин А2-32

# Назначение изделия, краткое описание

Агрегат смонтирован на шасси автомобиля УРАЛ-4320-0001951-40. Агрегат состоит из следующих узлов: лебедки, телескопической двухсекционной вышки с талевой системой, передней винтовой опоры, задней винтовой опоры с гидродомкратами, кабины оператора, а также гидравлической, пневматической и электрической систем.

На агрегате имеются: ограничитель подъема крюкоблока, системы звуковой и световой сигнализации, контрольно-измерительные приборы контроля работы двигателя, гидро и пневмосистем, а также другие системы блокировки, обеспечивающие безопасность проведения работ при монтаже установки у скважины и при спуско- подъемных операциях.

Агрегат оснащен взрывобезопасной системой освещения рабочей площадки на устье скважины, вышки и пути движения крюкоблока.

Питание системы - от электрооборудования автомобиля.

Область применения:

- производство спуско-подъемных операций в процессе текущего и капитального ремонта,  не оборудованных вышками и мачтами;

- свинчивание и развинчивание насосно-компрессорных труб и глубинно-насосных штанг;

- чистка песчаных пробок желонкой, свабирование скважин при намотке на барабан лебедки  тартального каната;

- промывка скважин и разбуривание песчаных пробок.

# Основные технические характеристики

Максимальная грузоподъемность, т 	32

Габаритные размеры, мм 	10 050х2 500х4 300

Полная масса, кг 	19 900

Лебедка:

тип 	однобарабанная сварной конструкции

привод 	от коробки передач

диаметр каната, мм 	22

диаметр барабана, мм 	420

макс. натяжение каната на барабан 
на втором ряду намотки, тс 	8.5

диаметр тормозного шкива, мм 	1000

ширина тормозной ленты, мм 	120

количество тормозных лент 	2

скорости подъема крюка, при 1800 об/мин двигателя, м/с

- максимальная 	1.76

-минимальная 	0.22

- число скоростей подъема 	5

Вышка:

тип 	телескопическая, двухсекционная

с передней открытой гранью

высота от фундамента до оси кронблока, м 	18.2

угол наклона вышки в рабочем

положении, 	40 36'

Количество оттяжек:

- грузовых 	2

- установочных 	2

оснастка талевой системы 	2хЗ

подъем в рабочее положение 	двумя гидродомкратами

выдвижение верхней секции 	канатное, спец. лебедкой с гидроприводом

Управление:

- агрегатом	электропневмогидравлическое с поста

управления в кабине оператора

- установкой вышки 	электрогидравлическое,  дистанционное 	             с выносного пульта

Ключ для свинчивания и развинчивания

насосно-компрессорных труб 	привод гидравлический или

электрический от промысловой сети