Передвижная насосная установка ПНУ-2

# Назначение изделия, краткое описание

Конструкция ПНУ-2 позволяет, в зависимости от поставленных задач, выполнять следующие работы:

Сбор разлитой нефти в амбар и освобождение нефтепровода:

одним подпорным насосом;

подпорным и основным насосами.

Закачка нефти в отремонтированный нефтепровод:

одним подпорным насосом, при выключенном участке нефтепровода;

подпорным и основным насосами без остановки перекачки нефти по нефтепроводу.

Работа ПНУ-2 в качестве временной нефтеперекачивающей станции.

Эти задачи могут быть решены при пяти типовых схемах, указанных в данном РЭ, рекомендованных заводом-изготовителем или схемах, разработанных самим заказчиком.

ПНУ-2 предназначается для эксплуатации во взрывоопасной зоне В-1Г, категория и группа взрывоопасных смесей II А, ТЗ по ПУЭ-86.

Установка эксплуатируется в районах с умеренным климатом на открытом воздухе (климатическое исполнение У, группа размещения I). По спец. заказу допускается изготовление установки в климатическом исполнении УХЛ1.

# Основные технические характеристики

Шифр	ПНУ-2

Тип	передвижной самоходный

База…………………………………………………………   шасси КамАЗ-43118-0001996-10;

двигатель	КамАЗ-740.30-260 (Евро 3);

грузоподъемность, т	12;

топливный бак	2 бака по 500 л;

Насос основной	ПН 150-50

число ступеней	4;

подача номинальная, м3/ч 	150

напор номинальный, м	530±30

номинальная частота вращения ротора, об/мин	2735

кавитационный запас (при номинальной частоте вращения), м, не более	9,5

утечки через торцовые уплотнения, л/час, не более	0,6

масса насоса, кг	1680

Привод основного насоса	силовая установка ЯСУ-500М2

двигатель:

модель	ЯМЗ-8502.10

тип	четырехтактный с воспламенением от

сжатия, турбонадувом и охлаждением

надувочного воздуха

мощность эксплуатационная, кВт (л.с.)	368 (500)

частота вращения выходного вала эксплуатационная, мин-1
(при частоте вращения к/вала двигателя 1800 мин-1)	2700

мощность максимальная, кВт (л.с.)	434 (590)

частота вращения при максимальной мощности, мин-1
(при частоте вращения к/вала двигателя 2100 мин-1)	3150

максимальное давление масла в системе маслостанции, МПа	0,8

масса установки без жидкости, не более, кг	4200.

Подпорный электронасос	ЦНС 150-50

подача номинальная, м3/ч	150

напор номинальный, м	50+5

номинальная частота вращения ротора, об/мин	3000

максимальная высота всасывания, м	6,5

утечки через торцовое уплотнение, л/ч, не более	0,2

мощность электродвигателя, кВт	45

время работы насоса при нулевой подаче, мин, не более	3

масса, кг	960

Насос вакуумный	КО-503Б.02.14.000-02

потребляемая мощность, кВт	6±0,6

производительность, м3/ч, при Р=0	240

частота вращения вала ротора насоса, об/мин	1450

максимальное разряжение, создаваемое насосом, МПа	0,085

рабочее давление, МПа, не более	0,06

масса, кг	90

время непрерывной работы, мин, не более	1,0

привод	от КОМ МП 03-4215010 (правый фланец).

Генератор	ГС-60-Б-ЗУ

привод	от КОМ МП 03-4215010 (левый фланец) 
и клиноременную передачу;

номинальная мощность, кВт	60

номинальное напряжение, В	400

номинальный ток, А	108

частота тока, Гц	50

масса, кг	350

Гидроманипулятор *)	ИМ -40Т

насос	310.12.06

привод насоса	КОМ 5511-4202010-20

максимальный грузовой момент, т·м	3,55

грузоподъемность нетто, т

максимальная	0,99

на максимальном вылете 	0,99

вылет, м

максимальный	3,58

минимальный рабочий 	1,85

масса, без гидронасоса, рабочей жидкости,
ручных удлинителей, другого сменного оборудования, кг	300

*) не подлежит регистрации в органах Госгортехнадзора

Транспортные характеристики:

масса монтируемого оборудования, кг, не более	11000

полная масса установки, кг, не более	20370 *)

распределение массы по осям шасси:

на переднюю ось, кг, не более	5670

на заднюю тележку, кг, не более	14700

Примечание: *) – два бака по 500 л заправлены топливом

Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более:

длина	10000

ширина	2500

высота	4000

Показатели надежности:

полный назначенный срок службы, лет, не менее	10

полный назначенный ресурс, ч	3000

вероятность безотказной работы за 3 года при выработке ресурса до 
1000 ч, не менее	0,95