Установка подъемная для освоения и ремонта нефтяных и газовых скважин УПА-60 (А50М1-02)

# Назначение изделия, краткое описание

Установка УПА-60 предназначена для:

-разбуривания цементной пробки в трубах диаметром 5-6 дюймов и связанных с этим процессом операций (спуска и подъема бурильных труб, промывки скважин и т. д.);

-установки эксплуатационного оборудования на устье скважины;

-проведения ремонтных работ и работ по ликвидации аварий;

-проведения буровых работ.

Установка УПА-60 предназначена для работы в условиях умеренного и холодного макроклиматических районов по ГОСТ 16350-80. Климатическое исполнение — "У" при температуре окружающего воздуха от -45°С до +40°С. Все механизмы установки, за исключением промывочного насоса, монтируются на шасси автомобиля КрАЗ 65101 комплектации 0000100 (далее КрАЗ).

Агрегат УПА-60 изготовлен в соответствии с Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности ПБ08-624-03.

# Основные технические характеристики

Допускаемая нагрузка

на крюке, кН (тс)…………………………………………………………………………600 (60)

База автомобиль……………………………………………………………………..КрАЗ-65053

Привод механизмов……………………………………………………….…тяговый двигатель

автомобиля ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро 2)

Мощность, кВт (л.с.) при 2100 мин………………………………………………….1 243(330)

Мощность привода подъемной

установки максимальная, кВт (л. с.) (расчета.)……………………………………...132,4(180)

Лебедка

Тип ……………………………………………...однобарабанная с цепным приводом,

двухленточным тормозом

и пневматической муфтой

включения барабана

Скорость подъема, м/с

Наименьшая …………………………………………………………………..0,191 = 5%

Наибольшая…………………………………………………………................1,444 - 5%

Число скоростей лебедки……………………………………………………………….4

Мачта

Тип………………………………………………………телескопическая, наклонная

с отбойным щитом 2,2±0,4

Длина свечи поднимаемой колонны труб, м, не более………………………………16

Оснастка

Диаметр талевого каната ГОСТ 16853-88, мм ……………………………………….25

Ротор с гидроприводом

Нагрузка статическая на стол Ротора, кН (тс), не более

Частота вращения, с-1 (об/мин), 	с двумя			с одним

не более    				насосами 			насосом

1-й режим				0,372 (22,3)			0,372 (22,3)

2-й режим				0,75 (45)			0,75 (4,5)

3-й режим				1,185 (70)

Проходное отверстие стола ротора, мм……………………………………………...142

Давление гидросистемы,

МПа (кгс/см2), не более………………………………………………………….10(100)

Раскрепитель резьбовых соединений труб……………………………гидравлический

Усилие на штоке при давлении 6 МПа (60 кгс/см2), кН (тс)………………50 (5) ±5%

Длина хода штока, мм	………………………………………………………800±20

Вал привода бурового ротора

Частота вращения, с' (об/мин),

не более

I  скорость……………………………………………………………………………..3,78

II скорость…………………………………………………………………………...7,46 (448)

Лебедка вспомогательная

Тип……………………………………………………………………….Т-224 В (ТЛ-9а)

ТУ 22-5637-83 (ТУ 22-5892 84)

Нагрузка на крюке

максимальная, кН……………………………………………………………………...2,5

Скорость подъема, м/с……………………………………………………………….0,25

Транспортные данные

Габаритные размеры подъемной

установки в транспортном положении, мм, не более

длина………………………………………………………………………………...14000

ширина………………………………………………………………………………..2900

высот………………………………………………………………………………….4300

Габаритные размеры насосной

установки, мм

длина………………………………………………………………………………….6200

ширина………………………………………………………………………………..2230

высота………………………………………………………………………………...2500

Масса подъемной установки в транспортном положении, кг…………………...24000

Масса насосной установки в транспортном положении, кг………………………4620

Масса установки в сборе с принадлежностями и запчастями,кг, не более…….34340

Ресурс до капитального ремонта, ч………………………………………………...6000